ТЕЗИСЫ

доклада заведующего лабораторией динамики русловых потоков и ледотермики на заседании Ученого Совета ИВП РАН

В 2010г. исследования проводились по Программе фундаментальных исследований РАН, Программе Президиума РАН, ОНЗ РАН и двух грантов РФФИ. Основные результаты сводятся к следующему.

1.Развита трехмерная модель гидродинамического и термического режима водоёма в части построения блока ледового режима от условий наличия ледостава до его разрушения за счёт таяния льда. Блок находится в состоянии отладки в части сшивки с общей моделью.

2. Проведены натурные исследования на Иваньковском водохранилище, результатом которых явились батиметрическая карта водохранилища и данные по распределению температуры и растворенного кислорода. Эти данные в настоящее время обсчитываются для включения в соответствующие блоки указанной выше трехмерной модели.

3. Выполнены экспериментальные исследования влияния льдистости пород, слагающих берега руслового потока на деформации берегового склона. Получены данные о масштабах деформаций и  развитии их во времени. Предложены соотношения, позволяющие провести количественные оценки этих процессов.

4. Изучались закономерности затопления Каспийских дельт вследствие недавнего повышения уровня Каспийского моря. Сравнение карт и космических снимков дельт за разные годы показало, что площади дельт Сулака, Куры, Урала за 1976–1997 гг. уменьшились соответственно на 36.1,  за 1978–1997 гг. в результате затопления морем уменьшилась с 70.6 до 45.1 км2, площадь дельты Куры за 1976–1993 гг. сократилась с 39.7 и 44.4%. В устье Волги положение МКД за последние 40 лет практически не изменилось.

Рассмотрено воздействие на характер и масштабы затопления дельт основных факторов: величины повышения уровня моря и его интенсивности, особенностей рельефа поверхности дельты и величины стока наносов реки. Выявлено, что для дельт рек Сулака и Куры, сток наносов которых существенно уменьшился после сооружения водохранилищ, характерно пассивное затопление дельт. В устье главного рукава дельты Терека (Каргалинского прорыва), наоборот, наблюдается выдвижение дельты в море, несмотря на существенное повышение его уровня, за счет довольно значительного стока наносов (15 млн. м3/год).

5. Сделан аналитический обзор исследований процессов проникновения морских вод в устья различных рек, оценены естественные и антропогенные причины этого явления; исследованы особенности структуры и временной изменчивости зоны проникновения морских вод в реки. На примере устьевого взморья Килийского рукава дельты Дуная исследована зона смешения речных и морских вод с использованием данных съемок. Построены карты полей солености воды в поверхностном слое. Разрабатывается модель динамики поля солености в зависимости от стока воды реки и ветрового режима.